РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРУПСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2023                      с. Предгорное                                 № 41

Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры в  Предгорненском

сельском поселении на 2024-2029 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом администрации Предгорненского сельского поседения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Предгорненском сельском поселении на  2024-2029 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление и на сайте администрации

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации Предгорненского

сельского поселения                                                                             К.Х. Гаджаев

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

в Предгорненском  сельском поселении

на 2024-2029 годы

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Предгорненского сельского поселения

№    от                    года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Предгорненском сельском поселении и на 2024-2029 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3.Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». |
| Инициатор постановки проблемы и координатор исполнения Программы | Администрация Предгорненского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Предгорненского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Предгорненского сельского поселения |
| Цель разработки Программы | Целями разработки Программы являются: - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в поселении; - реализация Генерального плана Предгорненского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики и других документов территориального планирования; - обеспечение к 2030 г. потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам качества |

| Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - определение экономической эффективности от реализации мероприятий. |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2024-2029 годы |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, осуществляется за счет: - средств федерального бюджета; - средств республиканского бюджета; - средств бюджета Предгорненского сельского поселения; - средств населения. |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1.Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа. 2. Строительство водозаборных сооружений и водопровода в целях обеспечения прогнозируемого роста водопотребления. 3.Реконструкция изношенных водопроводных сетей , капитальный ремонт существующих скважин и всего технологического оборудования. 4. Проектирование и монтаж системы водоснабжения для проектируемых объектов. 5. Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования 6 Внедрение приборов и средств учета и контроля расхода тепловой энергии и топлива. 7. Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально-значимых объектов. 8. Строительство газопровода в Предгорненского сельского поселения. 9. Переоборудование систем электроснабжения . 10. Асфальтирование дорог с гравийно-песчаным покрытием в населенных пунктах Предгорненского сельского поселения. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы : | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - строительство и введение в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств бюджетных источников разных уровней в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры |
| Планируемые результаты реализации Программы | - повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - строительство и ввод в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства; дальнейшая активизация индивидуального жилищного строительства; - подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории Предгорненского сельского поселения. |
| Контроль над реализацией | Администрация Предгорненского сельского поселения |

Введение

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры Предгорненского сельского поселения, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального плана Предгорненского сельского поселения,  повышения эффективности градостроительных решений

Раздел I. Прогноз развития Предгорненского сельского поселения и динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития Предгорненского сельского поселения, а так же, построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, является этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Предгорненского сельского поселения на 2024-2029 годы (далее - Программа).

Анализ и оценка социально-экономического развития и прогноз развития Предгорненского сельского поселения проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие Предгорненского сельского поселения;

-  строительство домов индивидуальной жилой застройки и капитальный ремонт многоквартирных жилых домов;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между основными показателями развития Предгорненского сельского поселения и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

1.1. Демографическое развитие

Численность населения в Предгорненском сельском поселении по состоянию на 01.12.2024 года составляет 879 человек.

С 2009 года показатели численности населения можно назвать стабильными.

Изменение численности населения в 2012 году приводится в таблице № 1.

Таблица № 1

| Всего | Умерло | Родилось | Прибыло | Убыло |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| численность |  |  |  |  |
| населения |  |  |  |  |
| 879 | 10 | 17 | 15 | 8 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации выявлен прирост численности населения младше трудоспособного возраста и значительное снижение численности населения старше трудоспособного возраста. Численность населения трудоспособного возраста остаётся стабильной.

В целом, исходя из расчёта численности населения по коэффициенту естественного роста, с учётом предпосылок демографического роста и миграции, демографическую обстановку в Предгорненском  сельском поселении можно оценить, как перспективную.

1.2. Строительство многоквартирных и жилых домов

Индивидуальное жилье строится гражданами поселения. Строительство многоэтажного жилья и общественных зданий из-за отсутствия средств, администрацией не планируется.

1.3. Состояние коммунальной инфраструктуры

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для развития коммунальной инфраструктуры в поселении, строительства объектов и выполнения проектно - изыскательских работ, с учетом перспективного строительства, предусмотренного Генеральным планом.

Водоснабжение

На территории поселения имеются водозаборные сооружения:

-водозаборное сооружение в с. Подскальное (самотечное из естественного родника);

-  водозаборное сооружение в с. Предгорное (2 скважены глубиной 20 м.)

Общая протяженность сетей холодного водопровода по поселению составляет – 4,530 км.

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем 90%, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети для водоснабжения площадок нового строительства.

Для водоснабжения нового строительства и существующей застройки предлагается:

-перекладка ветхих сетей;

-закольцовка существующих водопроводных сетей;

строительство новых водопроводных сетей и оборудование их пожарными гидрантами;

-регулярная дезинфекция водопроводных сооружений;

-капитальный ремонт существующих скважин с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течении двух суток;

-установка водосчетчиков  на входе  в каждое здание;

-осмотр и реконструкция водозаборных узлов, водопроводных колодцев, запорной арматуры;

-оборудование задвижками водопроводную сеть на территории села;

-на водозаборах подземных вод выполнение мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

На территории Предгорненского сельского поселения услуги по горячему водоснабжению населению не оказываются.

Бытовая канализация

Централизованная система канализации в сельском поселении отсутствует.

Канализационные стоки накапливаются в выгребных ямах и септиках, с последующим вывозом. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом ассенизационными машинами.

Решение проблемы канализования возможно по вариантам:

-строительство канализационных очистных сооружений и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

-строительство жижесборника;

-организация централизованной системы канализации и транспортировка стоков на ОСК (очистное сооружение канализации);

-обустройство всей застройки септиками;

-устройство современных накопительной емкостей.

Теплоснабжение.

Малоэтажная и усадебная застройка имеет автономное печное отопление, в качестве топлива используются дрова.

Для создания условий комфортного проживания жителей в  населенных пунктах ведется работа над проектом  «Газопровод межпоселковый от п.Курджиново до с.Предгорное, с.Подскальное Урупского района Карачаево- Черкесской Республики».

До конца реализации программы планируется полное обеспечение природным газом населенные пункты Предгорненского сельского поселения.

Утилизация твердых коммунальных отходов

На территории Предгорненского сельского поселения отсутствуют объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Вывоз ТКО производится  Региональным оператором ООО «Глобус:

1)контейнерный вывоз;

2) бестарный (поведерный) вывоз по улицам.

Мусор отвозится на склад ТКО, расположенный на территории ст.Преградной Урупского района (25 км от с.Предгорное) площадью 1 га. Захоронение отходов производится, согласно требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Электроснабжение

Доставку энергии потребителям  Предгорненского сельского поселения производит Карачаево – Черкесский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» Урупские РЭС. Контролирующую функцию по потреблению электроэнергии в настоящее время осуществляет энергоснабжающая организация.

Освещение посёлка, так же, неудовлетворительное. Протяжённость улиц и проездов составляет 10,0  км, по всем улицам установлены лампы - этого явно недостаточно, но учитывая то финансовое положение, в котором находится Предгорненское  сельское поселение, для нормализации обстановки остаётся надеяться только на вливание частных инвестиций и участие населения в различного рода государственных программах.

Телефонная связь, телевидение, интернет

Телефонная связь

Обеспечение стационарной телефонной связью производит компания ОАО «Ростелеком» в ст. Преградная. Существующие емкости телефонных станций полностью удовлетворяют потребности поселения.

Телевидение

Телевизионное вещание - цифровое и спутниковое осуществляет ОАО «Ростелеком» в ст. Преградная, линии связи — оптоволокно.

Интернет

В  поселении действует высокоскоростной  кабельный  интернет, услуги предоставляет ОАО «Ростелеком» в ст. Преградная

Транспортная инфраструктура

К вопросам местного значения поселения относятся: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к ней территорией должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи между функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Пассажирские перевозки осуществляются автобусами предприятия-перевозчика:

Существующий пассажирский транспорт удовлетворяет потребности населения. Однако необходимо обустройство остановок общественного транспорта.

Перевозки железнодорожным, водным и воздушным видами транспорта на территории поселения не осуществляются.

Наряду с пассажирским транспортом общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта.

Хранение автомобилей на территории сельского поселения осуществляется в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. Также отсутствуют оборудованные площадки для временной парковки автотранспорта перед общественными зданиями.

Дороги

95% процентов существующих дорог нуждаются в проведении реконструкции. Часть из них не имеет твёрдого покрытия (грунтовые), что негативно влияет на уровень жизни населения, развитие инфраструктуры поселения, создаёт проблемы с обеспечением населения своевременной медицинской помощью и возможностью подъезда к объектам инфраструктуры и жилого сектора спецтехники при вызовах экстренных служб.

Для нормального функционирования транспортной сферы в Предгорненского сельском поселении необходимо проведение реконструкции 10,0 км автомобильных дорог с асфальто - бетонным покрытием и прокладка новых участков дорог с твёрдым покрытием к строящимся индивидуальным жилым домам.

Раздел II. План мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Предгорненского сельского поселения

на 2024-2029 годы

С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения Предгорненского сельского поселения, обеспечения возможности подключения строящегося жилья и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к объектам системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения, предлагается выполнить мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры на 2024-2029 годы (Приложение № 1 к данной Программе), а именно по разделам:

Механизм реализации программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие Администрации Предгорненского  сельского поселения.

Механизм реализации Программы определяется инвестиционными Программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми Программами, долгосрочными целевыми Программами и муниципальными правовыми актами Предгорненского сельского поселения в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

На основании утвержденной Программы организации коммунального комплекса разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Размещение муниципальных заказов по реализации Программных мероприятий должно осуществляться на конкурсной основе.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых   результатов   реализации   Программы,   с   указанием   источников финансирования, формируются по каждой локальной программе.

Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Предгорненского сельского поселения планируется привлечь финансовые средства федерального, Республиканского и местного бюджетов, средства населения.

Контроль за ходом реализации программы

Администрация Предгорненского сельского поселения ежегодно представляет на заседание Совета депутатов Предгорненского сельского поселения отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год.

Итоговый отчет о реализации Программы предоставляется в отдел строительства, архитектуры и ЖКХ  администрации Урупского  муниципального района.

Вся информация по реализации программы, её корректировкам, текущим и итоговым отчетам выкладывается на сайт  администрации.

Глава администрации

Предгорненского  сельского поселения                                            К.Х. Гаджаев

Приложение № 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Предгорненского  сельского поселения

на 2024-2029 годы

| Наименование объекта и проводимые мероприятия | Цели реализации мероприятия | Планируемые сроки реализации, годы |
| --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| Замена имеющихся типов осветительных приборов уличного освещения на более энергоёмкие, охват осветительными приборами всей протяжённости улиц и проездов посёлка | Организация качественного освещения улиц с применением энергосберегающих технологий | 2024-2029 |
| ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| Мероприятия по вывозу и захоронению твёрдых бытовых отходов | Улучшение экологической ситуации на территории поселения | 2024-2029 |
| 1. Оборудование площадок под ТКО |  | 2024-2029 |
| 2. Закупка контейнеров под ТКО |  | 2024-2029 |
| ДОРОГИ |
| Мероприятия по приведению в соответствие СНиП проезжей части | Повышение уровня жизни населения, развитие инфраструктуры поселения, обеспечение населения своевременной медицинской и технической помощью |  |
| Реконструкция 7,0 км. автомобильных дорог с асфальто-бетонным покрытием и прокладка новых участков дорог с твёрдым покрытием к вновь строящимся индивидуальным жилым домам. 2.Реконструкция пирса в целях противопожарной безопасности. |  | 2024-2029 |